碳酸钙安全数据卡

| 1、物质的理化常数 |
| --- |
| 国标编号: ＣＡＳ: 471-34-1 中文名称: 碳酸钙 英文名称: calcium carbonate 别 名: 分子式: CaCO3 分子量: 100.09 熔 点: 825 密 度: 2.70-2.95 蒸汽压: 无意义 溶解性: 不溶于水，溶于酸。 稳定性: 外观与性状: 无臭、无味的白色粉末或无色结晶。 危险标记: 用 途: | 用于制水泥、陶瓷、石灰、钙盐、牙膏、染料、颜料、矿泉水、人造石、油灰、中和剂、催化剂、填料、医药品等。 |
| 第一部分：化学品名称 化学品中文名称： 碳酸钙 化学品英文名称： calcium carbonate 中文名称2： 英文名称2： 技术说明书编码： 1338 CAS No.： 471-34-1 分子式： CaCO3 分子量： 100.09 第二部分：成分/组成信息 有害物成分 含量 CAS No. 碳酸钙 471-34-1 第三部分：危险性概述 危险性类别： 侵入途径： 健康危害： 从事开采加工的工人常出现上呼吸道炎症、支气管炎，可伴有肺气肿。Ｘ线胸片上出现淋巴结钙化，肺纹理增强。 作业工人患尘肺主要与本品中所含有二氧化硅杂质有关。 环境危害： 燃爆危险： 本品不燃。 第四部分：急救措施 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入： 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入： 饮足量温水，催吐。就医。 第五部分：消防措施 危险特性： 未有特殊的燃烧爆炸特性。 有害燃烧产物： 自然分解产物未知。 灭火方法： 尽可能将容器从火场移至空旷处。 第六部分：泄漏应急处理 应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 第七部分：操作处置与储存 操作注意事项： 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜。避免产生粉尘。避免与酸类接触。 储存注意事项： 应与酸类分开存放。 第八部分：接触控制/个体防护 职业接触限值 中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)： 6 TLVTN： 10mg/m3 TLVWN： 未制定标准 监测方法： 工程控制： 密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护： 空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 身体防护： 穿一般作业防护服。 手防护： 戴一般作业防护手套。 其他防护： 及时换洗工作服。注意个人清洁卫生。 第九部分：理化特性 主要成分： 纯品 外观与性状： 无臭、无味的白色粉末或无色结晶。 pH： 熔点(℃)： 825(分解) 沸点(℃)： 无资料 相对密度(水=1)： 2.70-2.95 相对蒸气密度(空气=1)： 无资料 饱和蒸气压(kPa)： 无资料 燃烧热(kJ/mol)： 无意义 临界温度(℃)： 无意义 临界压力(MPa)： 无意义 辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 闪点(℃)： 无意义 引燃温度(℃)： 无意义 爆炸上限%(V/V)： 无意义 爆炸下限%(V/V)： 无意义 溶解性： 不溶于水，溶于酸。 主要用途： 用于制水泥、陶瓷、石灰、钙盐、牙膏、染料、颜料、矿泉水、人造石、油灰、中和剂、催化剂、填料、医药品等。 其它理化性质： 第十部分：稳定性和反应活性 稳定性： 禁配物： 强酸。 避免接触的条件： 聚合危害： 分解产物： 第十一部分：毒理学资料 急性毒性： LD50：无资料 LC50：无资料 亚急性和慢性毒性： 刺激性： 致敏性： 致突变性： 致畸性： 致癌性： 第十二部分：生态学资料 生态毒理毒性： 生物降解性： 非生物降解性： 生物富集或生物积累性： 其它有害作用： 无资料。 第十三部分：废弃处置 废弃物性质： 废弃处置方法： 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 废弃注意事项： 第十四部分：运输信息 危险货物编号： 无资料 UN编号： 无资料 包装标志： 包装类别： Z01 包装方法： 无资料。 运输注意事项： 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类等混装混运。 第十五部分：法规信息 法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；车间空气中石灰石粉尘卫生标准 (GB 16226-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 第十六部分：其他信息 参考文献： 填表部门： 数据审核单位： 修改说明： 其他信息： |